Инструкция по применению

дезинфицирующего средства

«Люмакс-Классик» ООО «Технодез», Россия

Методические указания разработаны Научно-исследовательским институтом дезинфектологии Минздрава России и ООО «Технодез»

Авторы:

Методические указания предназначены для персонала лечебно-профилакти-ческих учреждений (ЛПУ), работников дезинфекционных станций, центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1.ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Дезинфицирующее средство «Люмакс-Классик» представляет собой прозрачный концентрированный водный раствор синего цвета, хорошо смешивающийся с водой. Содержит в качестве действующих веществ глиоксаль – 8.0 % и алкилдиметил-бензиламмоний хлорид – 5.0 %, рН концентрата – 4.6. Средство расфасовано в бутылки из полимерных материалов с плотно закрывающимися крышками вместимостью 1 и 2 дм3  и канистры вместимостью 3 и 5 дм3. Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя – 3 года. Срок годности рабочих растворов средства – 14 дней.

1.2 Средство «Люмакс-Классик» обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов, грибов рода Кандида и дерматофитов.

1.3 По параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 средство «Люмакс-Классик» относится к 3-му классу умеренно опасных веществ при введении в желудок и к 4-му классу малоопасных веществ при нанесении на кожу; оказывает выраженное местно-раздражающее действие на слизистые оболочки глаз, ингаляционно малоопасен в виде паров.

1.4 Средство предназначено для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты), гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним, а также для дезинфекции поверхностей в помещениях (пол, стены, предметы обстановки и др.), санитарно-технического оборудования, белья, уборочного материала, предметов ухода за больными при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии; для проведения генеральных уборок в ЛПУ, на коммунальных объектах, предприятиях общественного питания и продовольственной торговли.

2 ПРИГОТОВЛЕНИЕ  РАБОЧИХ  РАСТВОРОВ

2.1 Рабочие растворы средства «Люмакс-Классик» готовят в пластмассовых, эмалированных или стеклянных емкостях путем растворения необходимого количества средства в водопроводной воде в соответствии с расчетами, приведенными в таблице 1.

Таблица 1Приготовление рабочих растворов средства «Люмакс - Классик»

| Концентрация рабочего раствора, % | Концентрация рабочего раствора (по действующему веществу), % | Количество средства и воды (мл), необходимое для приготовления 1 литра рабочего раствора |
| --- | --- | --- |
| по препарату | глиоксаль | ЧАС | концентрат средства | вода |
| 0.5 | 0.04 | 0.025 | 5 | 995 |
| 1.0 | 0.08 | 0.05 | 10 | 990 |
| 1.5 | 0.12 | 0.075 | 15 | 985 |
| 2.0 | 0.16 | 0.1 | 20 | 980 |
| 3.0 | 0.24 | 0.15 | 30 | 970 |
| 5.0 | 0.4 | 0.25 | 50 | 950 |
| 8.0 | 0.64 | 0.5 | 80 | 920 |

3 ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «Люмакс-Классик»

3.1 Рабочие растворы средства «Люмакс-Классик» применяют для дезинфекции в соответствии с п.1.4 настоящих методических указаний способами протирания, орошения, замачивания и погружения в растворы средства по режимам, указанным в таблицах 2-5.

3.2 Поверхности в помещениях (пол, стены, двери и др.), жесткую мебель протирают ветошью, смоченной в растворе средства из расчета 150 мл/м2 или орошают из расчета 300 мл/м2 при использовании гидропульта, автомакса, или 150 мл/м2 при использовании распылителя типа «Квазар». Санитарно-техническое оборудование дважды с интервалом по 15 мин орошают или протирают ветошью, смоченной в растворе, или чистят щеткой.

3.3  Белье замачивают в растворе из расчета 5 л/кг сухого белья.  По окончании дезинфекции белье стирают и прополаскивают.

3.4 Предметы ухода за больными погружают в емкость с раствором средства  или протирают ветошью, смоченной раствором средства. По окончании дезинфекции их  промывают водой.

3.5 При проведении дезинфекции изделий медицинского назначения их полностью погружают в рабочий раствор средства. Имеющиеся в изделиях каналы и полости заполняют раствором, избегая образования воздушных пробок; разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают в раствор раскрытыми, предварительно сделав ими несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в трудно доступные участки изделий. Толщина слоя над изделиями должна быть не менее 1 см. После дезинфекции изделия тщательно промывают проточной водой.

3.6 При проведении генеральных уборок средство применяют по режимам, приведенным в таблице 10.

3.7 В банях, парикмахерских, бассейнах, спортивных комплексах, дезинфекцию проводят по режимам, указанным в табл.5.

3.8 В гостиницах, общежитиях, клубах, предприятиях общественного питания дезинфекцию проводят по режимам, указанным в табл.2.

3.9 Средство «Люмакс-Классик» применяют для предстерилизационной очистки, совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения из различных материалов (стекла, пластмассы, резины, металлов), в том числе стоматологических инструментов, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним, в соответствии с этапами и режимами, указанными в табл. 7-9. При дезинфекции эндоскопов, в том числе совмещенной с их предстерилизационной очисткой, используют технологию обработки, изложенную в «Методических указаниях по очистке, дезинфекции и стерилизации эндоскопов», утвержденных Минздравом СССР 17.07.90 г., №15-6/33 и в «Методических рекомендациях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации медицинских инструментов к гибким эндоскопам», утвержденных Минздравом СССР 09.02.88 г., №28-6/3.

3.10 Для дезинфекции и предстерилизационной очистки (в том числе совмещенной с дезинфекцией) изделий медицинского назначения средство может быть использовано многократно в течение срока годности рабочего раствора, если его вид не изменился. При появлении признаков изменения внешнего вида рабочего раствора (помутнение, образование хлопьев или осадка, появление налета на стенках емкости и др.) раствор средства необходимо заменить.

3.11 Контроль качества предстерилизационной очистки проводят путем постановки амидопириновой  и азопирамовой проб на наличие остаточных количеств крови, согласно методикам, изложенным, соответственно, в «Методических указаниях по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения» (№28-6/13 от 08.06.82 г.) и в методических указаниях «Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения» (№28-6/13 от 25.05.88 г.).

Таблица 2Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Люмакс-Классик» при бактериальных инфекциях (кроме туберкулеза)

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях | 0.5 1.0 | 60 30 | Протирание |
| Предметы ухода за больными из металлов, стекла, пластмасс, резин | 1.0 2.0 | 60 30 | Протирание или погружение |
| Белье незагрязненное | 1.0 | 15 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 1.0 3.0 | 120 60 | Замачивание |
| Санитарно-техническое оборудование | 0.5 1.0 | 60 30 | Протирание |
| Уборочный материал | 1.0 3.0 | 120 60 | Погружение |

Таблица 3Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Люмакс-Классик» при туберкулезе

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях | 3.0 | 90 | Протирание |
| Предметы ухода за больными из металлов, стекла, пластмасс, резин | 3.0 5.0 | 90 60 | Протирание или погружение |
| Белье незагрязненное | 3.0 | 30 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 2.0 3.0 | 180 120 | Замачивание |
| Санитарно-техническое оборудование | 2.0 3.0 | 90 60 | Протирание |
| Уборочный материал | 1.0 3.0 | 120 60 | Погружение |

Таблица 4

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Люмакс-Классик» при вирусных инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях | 1.5 3.0 | 120 60 | Протирание |
| Предметы ухода за больными из металлов, стекла, пластмасс, резин | 3.0 | 60 | Протирание или погружение |
| Белье незагрязненное | 2.0 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 3.0 | 120 | Замачивание |
| Санитарно-техническое оборудование | 2.0 3.0 | 120 60 | Протирание |
| Уборочный материал | 3.0 | 60 | Погружение |

Таблица 5 Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Люмакс-Классик» при грибковых инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кандидозы | дерматофитии |  |
| Поверхности в помещениях | 2.0 3.0 | 60 30 | 90 60 | Протирание |
| Предметы ухода за больными из металлов, стекла, пластмасс, резин | 2.0 3.0 | 120 90 | 90 60 | Протирание или погружение |
| Белье незагрязненное | 3.0 | 30 | 30 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 2.0 3.0 | 120 90 | 90 60 | Замачивание |
| Санитарно-техническое оборудование | 2.0 3.0 | 60 30 | 60 30 | Протирание |
| Уборочный материал | 2.0 | 90 | 90 | Погружение |

Таблица 6

Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения растворами средства «Люмакс-Классик» при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Изделия медицинского назначения из металлов, имеющие замковые части; из резин, стекла, пластмасс | 3.0 | 60 | Погружение |
| Изделия из металлов, не имеющие замковых частей, стоматологические инструменты | 2.0 3.0 | 60 30 | Погружение |
| Эндоскопы | 3.0 | 15 | Погружение |

Таблица 7  Режимы предстерилизационной очистки, совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения (исключая эндоскопы и инструменты к ним) растворами средства «Люмакс-Классик»

| Этапы очистки | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, 0С | Время выдержки/ обработки на этапе, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| Замачивание* изделий при полном погружении их в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов: Изделий из металлов, пластмасс, стекла, не имеющих замковых частей; Изделий из металлов, пластмасс, стекла, имеющих замковые части или каналы, а также изделий из резин | 3 | Не менее 18 | 60 |
|  | 5 | Не менее 18 | 60 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов – с помощью шприца: изделий из металлов, пластмасс, стекла, не имеющих замковых частей или каналов изделий из металлов, пластмасс, стекла, имеющих замковые части или каналы, а также изделий из резин | В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания | Не менее 18 | 0.5 |
|  |  |  | 1.0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не номируется | 3.0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не номируется | 0.5 |

Примечания : * На этапе замачивания изделий в растворе обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях.

Таблица 8Режимы предстерилизационной очистки, совмещенной с дезинфекцией, гибких и жестких эндоскопов растворами средства «Люмакс-Классик»

| Этапы очистки | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, 0С | Время выдержки/ обработки на этапе, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| Замачивание изделий при полном погружении (у не полностью погружаемых эндоскопов – их рабочих частей, разрешенных к погружению) в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделия | 3.0* 5.0* 5.0** | Не менее 18 | 30 15 60 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание Гибкие эндоскопы: инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала; внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса; наружную поверхность моют при помощи тканевой (марлевой) салфетки. Жесткие эндоскопы: каждую деталь моют при помощи ерша или тканевой (марлевой) салфетки; каналы промывают при помощи шприца | 3.0 и 5.0 | Не менее 18 | 2.0 3.0 1.0 2.0 2.0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не номируется | 3.0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не номируется | 1.0 |

Примечания: * На этапе замачивания изделий в растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей инфекций бактериальной (исключая туберкулез), вирусной (включая гепатиты, ВИЧ-инфекцию) и грибковой (кандидозы) этиологии.

** На этапе замачивания изделий в растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей инфекций бактериальной (включая туберкулез), вирусной (включая гепатиты, ВИЧ-инфекцию) и грибковой (кандидозы) этиологии.

Таблица 9

Режимы предстерилизационной очистки, совмещенной с дезинфекцией, медицинских инструментов к гибким эндоскопам растворами средства «Люмакс-Классик»

| Этапы очистки | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, 0С | Время выдержки/ обработки на этапе, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| Замачивание* инструментов при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им внутренних открытых каналов с помощью шприца | 3.0** 5.0*** | Не менее 18 | 60 |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором проводили замачивание: наружную поверхность моют при помощи щетки или тканевой (марлевой) салфетки; внутренние открытые каналы промывают с помощью шприца | 3.0 и 5.0 3.0 и 5.0 | Не менее 18 Не менее 18 | 2.0 1.5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не номируется | 3.0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не номируется | 1.0 |

Примечания:

* Инструменты с замковыми частями замачиваются раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замка.

** На этапе замачивания изделий в растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей инфекций бактериальной (исключая туберкулез), вирусной (включая гепатиты, ВИЧ-инфекцию) и грибковой (кандидозы) этиологии.

*** На этапе замачивания изделий в растворе обеспечивается их дезинфекция в отношении возбудителей инфекций бактериальной (включая туберкулез), вирусной (включая гепатиты, ВИЧ-инфекцию) и грибковой (кандидозы) этиологии.

Таблица 10Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Люмакс-Класссик» при проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических учреждениях

| Профиль лечебно-профилактического учреждения | Концентрация рабочего раствора, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Стоматические, хирургические отделения, процедурные кабинеты, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения, кабинеты и лаборатории | 0.5 1.0 | 60 30 | Протирание |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 3.0 | 90 | Протирание |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения* | - | - | - |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 3.0 | 60 | Протирание |

* По режиму соответствующей инфекции.

###### Согласовано

Генеральный директор

ООО «Технодез»

________________________ Г.И. Коломников

«____» ______________2003 г.